TALLER SI – PRÁCTICA 3 - NAS
NÚMERO DE GRUPO	FUNCIÓNS	Apelidos, Nome
	Coordinador/a:
	Responsable Limpeza:
	Responsable Documentación:

Material necesario	Práctica: Instalación NAS
Toma de corrente eléctrica / NAS Lenovo Iomega ix4-300d / 2 x Cable directo de rede Gigabit Ethernet / Switch Gigabit Ethernet / Documentación: / [1] Manual ix4-300d Lenovo Iomega [PDF] / [2] Info ix4-300d / [3] Configuración ix4-300d / ↳ Acerca de los componentes	Instalación NAS: / Conexión. / Resetear. / Pantalla LCD. / Leds de control panel frontal NAS.

Procedemento:
1. Identificar os compoñentes da NAS ix4-300d (Buscar en [1] [3] Acerca de los componentes)
2. Conectar a NAS:
  1. Ao switch mediante os 2 cables directos Gigabit Ethernet.
  2. Á toma de corrente eléctrica con toma de terra correctamente instalada. NOTA: Se a NAS non acende automaticamente, premer no botón de aceso.
3. Manteña presionado o botón RESET durante catro segundos para restablecer a configuración de seguridade e de rede. Isto permítelle recuperar o acceso no caso de que a configuración de rede sexa incorrecta ou de que esquecese o contrasinal. NOTA: O botón RESET non restablece por completo os valores de fábrica.
4. A NAS por defecto tentará adquirir un enderezo IP por DHCP. Se non hai ningún servidor DHCP dispoñible na rede, a NAS utilizará un enderezo IP que estea no intervalo APIPA autoasignado (169.254.x.x).
5. Desprácese pola pantalla LCD para ver o nome do dispositivo, espazo libre no disco, enderezo IP, data e hora. Indica os enderezos IP das tarxetas eth1 e eth2 na seguinte táboa:
Interface	Enderezo IP
eth1
eth2

Indica o estado dos LED do panel frontal na seguinte táboa:
LED	Cor	Estado/Significado
Sistema
Disco
Alimentación

1. Se intentamos conectar á interface de configuración da NAS mediante as URL http://IP_eth1 e http://IP_eth2 sustituindo IP_eth1 e IP_eth2 polos seus valores (ver apartado 5), que é o que acontece? Razoar a resposta.
2. Realice a configuración da NAS como se indica nas seguintes imaxes, tendo en conta que o contrasinal empregado é abc123. (OLLO! O contrasinal ten un caracter punto final)

1. Pechar sesión e comprobar o aceso co:
  usuario ➝ admin
  contrasinal ➝ abc123. (OLLO! O contrasinal ten un caracter punto final)
2. Que indica a pantalla LCD referente aos discos? Razoar a resposta.
3. Apagar a NAS. Que acontece na pantalla LCD?
4. Acender a NAS. Que acontece na pantalla LCD? Realiza de novo o apartado 6):
LED	Cor	Estado/Significado
Sistema
Disco
Alimentación