TALLER MME – PRÁCTICA 22 – Xenérica
NÚMERO DE GRUPO	FUNCIÓNS	Apelidos, Nome
	Coordinador/a:
	Responsable Limpeza:
	Responsable Documentación:

Material necesario	Práctica: Problemas de arranque SO Windows
[1] USB (material que posúe o grupo) / [2] Rufus/Unetbootin / [3] USB (material a solicitar ao docente) / [4] Disco duro SATA (se é necesario solicitar ao docente)	Conectar o disco existente en SATA-1 / Conectar un segundo disco duro SATA en SATA-0 / Comprobar arranque do SO / Utilizar/Crear USB arrancable SuperGrub2Disk / Arrancar mediante USB / Conseguir arrancar o SO

Procedemento:
1. Conectar 2 discos duros SATA na placa base:
  1. O disco duro existente conectalo en SATA-1
  2. O segundo disco duro [4] conectalo en SATA-0
2. Verificar na BIOS(F2) a súa identificación. (Avisar ao docente para revisión da identificación)
3. Modificar a BIOS ou F12(Boot Menú) para que o primeiro dispositivo de arranque sexa o disco duro.
4. Comprobar o correcto arranque do sistema operativo instalado. (Avisar ao docente para revisión) Que acontece? A que é debido?
5. Conectar USB[3] en calquera porto USB da placa base.
6. Identificación dese USB na BIOS(F2). O dispositivo USB conectado na placa corresponde co atopado na BIOS? (Avisar ao docente para revisión da identificación)
7. Modificar a BIOS ou F12 (Boot Menú) para que o primeiro dispositivo de arranque sexa o USB.
8. Crear no USB [3] un USB arrancable mediante Rufus ou Unetbootin [2] coa ISO SuperGrub2Disk
9. Arrancar co USB [3]
10. Escoller a opción correspondente que permita arrancar o SO. (Avisar ao docente para revisión)
11. Repetir a práctica pero agora intercambiando os discos duros de slot SATA, é dicir, o que está conectado en SATA-0 pasa a estar conectado en SATA-1 e viceversa. Que acontece?
12. Deixar conectado soamente un disco duro, o de SATA-0, o que ten instalado o SO.