TALLER MME – PRÁCTICA 30 – Xenérica
NÚMERO DE GRUPO	FUNCIÓNS	Apelidos, Nome
	Coordinador/a:
	Responsable Limpeza:
	Responsable Documentación:

Material necesario	Práctica: Clonación disco a imaxe.
[1] USB (material que posúe o grupo) / [2] Disco duro SSD e carcasa USB (material que posúe o grupo) / [3] Rufus/Unetbootin / [4] Exemplos de funcionamento de Clonezilla	Conectar o disco co arranque dual (GNU/Linux + Windows) en SATA-0 / Conectar o disco duro SSD, mediante a súa carcasa, nun conector USB / Comprobar arranque dos SSOO: GNU/Linux e Windows / Utilizar/Crear USB arrancable Clonezilla / Arrancar mediante USB [1] / Montar o disco SSD conectado mediante USB [2] / Clonar o disco SATA-0 a unha imaxe dentro do disco SSD montado / Apagar

Procedemento:
1. Conectar 2 discos duros na placa base:
  1. O disco duro co arranque dual (GNU/Linux e Windows) conectalo en SATA-0
  2. O disco duro SSD [2] conectalo, a través da súa carcasa, nun conector USB. Este disco debe ter tamaño igual ou superior ao conectado en SATA-0.
2. Verificar na BIOS(F2) a súa identificación.
3. Modificar a BIOS ou F12(Boot Menú) para que o primeiro dispositivo de arranque sexa o disco duro.
4. Comprobar o correcto arranque dos sistemas operativos instalados. (Avisar ao docente para revisión).
5. Conectar USB[1] en calquera porto USB da placa base.
6. Identificación dese USB na BIOS(F2).
7. Modificar a BIOS ou F12 (Boot Menú) para que o primeiro dispositivo de arranque sexa o USB.
8. Crear no USB [1] un USB arrancable mediante Rufus ou Unetbootin [3] coa ISO Clonezilla Live
9. Arrancar co USB [1]
10. Escoller as opcións correspondentes que permitan crear unha imaxe do disco duro SATA-0 no disco duro montado SSD (Revisar a ligazón [4]). (Avisar ao docente para revisión)
11. Deixar conectado soamente o disco duro SATA-0