TALLER MME – PRÁCTICA 3
NÚMERO DE GRUPO	FUNCIÓNS	Apelidos, Nome
	Coordinador/a:
	Responsable Limpeza:
	Responsable Documentación:

Material necesario	Práctica: Medida de tensión en alterna. / Verificación cableado de alimentación de computadores.
Cable de alimentación / Regleta / Polímetro	Conectar a regleta á corrente eléctrica (alterna). / Conectar o cable de alimentación á regleta. / Medir a tensión de corrente eléctrica alterna. / Distinguir: fase, neutro e toma a terra.

Procedemento:
1. Verificar que a regleta está en estado apagado.
2. Conectar a regleta á corrente eléctrica.
3. Conectar o cable de alimentación á regleta.
4. Pór o interruptor da regleta en estado encendido.
5. Polímetro:
1. Mover a roda para seleccionar a escala de medición de voltaxe en alterna: V~
2. Escoller a escala maior posible a 230V para obter a máxima precisión: 750. Ollo!: Nas medicións sempre ir dende a escala de maior valor ás escalas de menor valor, xa que se comezamos pola escala de menor valor o polímetro podería quedar en estado defectuoso.
3. Conectar a punta de proba negra (-) no terminal COM (común = ground = terra), sendo COM sempre a referencia de medida.
4. Conectar a punta de proba vermella (+) no terminal VΩCHz para realizar a medición da voltaxe en alterna: V~
5. Como en corrente alterna non existe polaridade é indiferente substituír as puntas de medida negra ou vermella na medición, é dicir, onde se pon a punta negra pode ser substituída pola punta vermella e viceversa, obtendo sempre o mesmo valor na medida.
  Poñer a punta de proba negra nunha entrada do cable de alimentación.
  Poñer a punta de proba vermella noutra entrada do cable de alimentación.
  Cal é o valor da voltaxe atopada?
6. Intercambiar as puntas. Cal é o valor da voltaxe atopada?
7. Poñer a punta de proba negra na entrada que falta por comprobar no cable de alimentación.
  Poñer a punta de proba vermella noutra entrada.
  Cal é o valor da voltaxe atopada?
8. Intercambiar as puntas. Cal é o valor da voltaxe atopada?
9. Facer de novo o apartado g) pero agora poñer a punta vermella na outra entrada.
  Cal é o valor da voltaxe atopada?
1. Identificar a fase. Razoar a resposta (ver apartado 5).
2. Identificar o neutro. Razoar a resposta (ver apartado 5).
3. Identificar a toma de Terra. Razoar a resposta (ver apartado 5).