TALLER MME – PRÁCTICA 6
NÚMERO DE GRUPO	FUNCIÓNS	Apelidos, Nome
	Coordinador/a:
	Responsable Limpeza:
	Responsable Documentación:

Material necesario	Práctica: Medida de tensión en continua. / Verificación conexións fonte de alimentación.
Toma de corrente eléctrica / Regleta / Fonte de alimentación / Probador fonte alimentación ATX	Medir a tensión de corrente eléctrica continua. / Distinguir as voltaxes das distintas conexións dunha fonte de alimentación.

Procedemento:
1. Conectar a regleta á corrente eléctrica co interruptor en estado apagado.
2. Fonte de alimentación:
  1. Pór o interruptor da propia fonte de alimentación en estado “off”.
  2. Conectar a fonte de alimentación á regleta.
  3. Pór a regleta en estado acendido.
  4. Poñer o interruptor da fonte de alimentación en estado “on”.
  5. Verificar que a fonte de alimentación acende. NOTA: Se non acende comprobar os interruptores.
3. Probador fonte de alimentación:
1. Conectar a conexión ATX (20+4pins). Que acontece? Entón, é necesario facer unha ponte entre o cable verde e calquera negro? Razoa as respostas.
2. Desconectar a conexión ATX e conectar calquera/s outra/s? Que acontece? Razoa a resposta.
3. Conectar a conexión ATX (20+4pins) e escoller unha conexión:
  1. Conectar no conector correspondente.
  2. Cal é o valor(ms) do Power OK ou Power Good?
  3. Identifica as conexións e indica os leds e valores das voltaxes atopadas.
Conexión	Cables Cores / cor1-cor2	Voltaxe(V)	Leds	Conexión	Cables Cores / cor1-cor2	Voltaxe(V)	Leds
			□ +12V / □ +3.3V / □ +5V				□ +12V / □ +3.3V / □ +5V
...	...	...	...	...	...	...	...
			□ +12V / □ +3.3V / □ +5V				□ +12V / □ +3.3V / □ +5V

Comparar os valores atopados no apartado anterior cos valores da etiqueta da fonte de alimentación. Que acontece? Razoar a resposta.